## Slide 1
数字 IC 后端 · 从 RTL 到 GDS · DVD Lecture 6
Floorplan 布图规划
把逻辑网表落成可实现的物理骨架
一步错，步步错 —— Floorplan 决定 PPA 上限
整理 J.C · 源自 Digital VLSI Design (DVD), Prof. Adam Teman, Bar-Ilan University (83-612)

## Slide 2
本讲导览 Agenda
按工程决策顺序展开的五章
1
认识 Floorplan
定位、目标、输入输出与导入前提
2
几何与空间约束
尺寸、利用率、宏、区域与阻挡
3
层次化接口
扁平/层次、时序预算、引脚与穿通
4
电源规划与完整性
PDN、IR/EM、电源网格与宏摆放
5
工具流程与收束
Innovus 流程、判断一个好 Floorplan
主线：Floorplan 决定后端天花板，是“试布局→评估→回退”的迭代闭环
1

## Slide 3
CHAPTER
1
认识 Floorplan
从逻辑网表到物理骨架，做后端第一层承诺
1.1 从逻辑网表到物理骨架
1.2 沿主线反查
1.3 Floorplan 的目标
1.4 全芯片设计视角
1.5 输入、输出与导入前提

## Slide 4
1.1 从逻辑网表到物理骨架
进入物理世界的第一层承诺
第1章 · 认识 Floorplan
▪ 综合后的门级网表只说明实例与连接，不含任何物理位置
▪ Floorplan 把逻辑网表落成可实现的物理骨架，至少包括：
▪ 晶粒 die 边界与核心区 core；IO / 焊盘 / 凸点的大致位置
▪ 硬宏的位置、朝向与固定状态；标准单元可放置区
▪ 电源环 / 条带 / 网格 / 供电轨；阻挡 / 留边 / 区域约束
▪ 此阶段改动成本低，签核阶段再改则牵一发而动全身
1

## Slide 5
1.2 沿主线反查：现象 → 优先方向
遇到问题沿同一条路径排查
第1章 · 认识 Floorplan
现象 | 优先反查
布线拥塞 | 利用率、宏通道、引脚可达性、布线阻挡
时序变差 | 宏单元 / 引脚位置、层次化时序预算、长绕线
IR 压降超标 | 电源焊盘、电源网格、过孔（via）、高功耗宏单元位置
EM 风险 | 电流密度、金属宽度、过孔阵列、高功耗集中区
1

## Slide 6
1.3 Floorplan 的目标
本质是逻辑→物理的映射
第1章 · 认识 Floorplan
① 映射：netlist（谁连谁）→ floorplan（谁放哪、怎么连、怎么供电）
② 同时服务三个目标：减小芯片面积
③ 减小关键路径延迟
④ 减小布线拥塞
⑤ 三者天然冲突：压面积→拥塞，留宽通道→浪费，强网格→抢信号
⑥ 因此是面积/时序/拥塞/供电的第一轮工程取舍
逻辑综合
Synth
布图规划
Floorplan
布局
Place
时钟树
CTS
布线
Route
① die / core 几何
② 宏摆放 & 朝向
③ 电源规划 PG
④ 多电压 / blockage
Floorplan 在 PnR 流程中的位置
Floorplan 主要任务
1

## Slide 7
1.4 全芯片设计视角
floorplan 要同时回答的 8 类问题
第1章 · 认识 Floorplan
对象 | Floorplan 阶段要回答的问题
芯片尺寸 | 晶粒 / 模块有多大，长宽比如何
核心放置区 | 标准单元可放置区在哪里，利用率多少
对外接口 | IO 焊盘 / 凸点 / 封装引脚如何对应
Hard IP / Macros | SRAM、ROM、PLL、模拟 IP 等硬块放在哪里
电源传输 | 电源焊盘数量与位置，电源网格 / 环 / 条带怎么建
多电压 | 电源域、电压岛、always-on 资源如何预留
时钟方案 | 时钟分布是否需要特殊通道或宏单元位置配合
扁平 / 层次化 | 整颗一次实现，还是切成多个模块实现
1

## Slide 8
1.5 输入、输出与导入前提
吃什么，吐出可继续用的数据库
第1章 · 认识 Floorplan
▪ 输入：设计网表、面积需求、电源需求
▪ 输入：时序约束、物理分区、IO / 宏单元提示（可选，省迭代）
▪ 输出：晶粒 / 模块面积，IO 已摆放，硬宏已摆放并固定
▪ 输出：电源网格初步设计、必要的电源预布线
▪ 输出：标准单元可放置区，阻挡 / 留边 / 区域约束入库
▪ 输出：可布线性、时序与电源完整性的早期评估
Netlist (.v)
LEF
Liberty (.lib)
SDC
UPF
Partition / 预算
Floorplan
ICC2 / Innovus
DEF：宏 + PG + blockage
Floorplan DB (NDM/OA)
可布线性 / 时序初评
输入
输出
1

## Slide 9
CHAPTER
2
几何与空间约束
尺寸、利用率、宏、区域与阻挡
2.1 IO 环与芯片尺寸
2.2 利用率与试布线
2.3 网表唯一化
2.4 硬宏摆放
2.5 布局区域
2.6 阻挡与留边
2.7 布线阻挡与好 Floorplan

## Slide 10
2.1 IO 环与芯片尺寸
由外到内 + 核心受限 / 焊盘受限
第2章 · 几何与空间约束
▪ 几何由外到内：Die ＞ IO/Pad Ring ＞ Core ＞（宏 + 标准单元行）
▪ IO 引脚由前端 / 系统 / 封装提出，但物理设计必须参与评审
▪ IO 不随工艺缩小、面积贵；还兼供电，直接影响 IR 与 EM
▪ 核心受限：尺寸由逻辑规模 / 宏 / 布线资源决定 → 优化利用率与摆放
▪ 焊盘受限：尺寸由 IO 数量 / 焊盘间距 / 封装决定 → 优化 IO 环与协同
1

## Slide 11
2.2 利用率与试布线
两个口径 + 必须试布线验证
第2章 · 几何与空间约束
Floorplan 阶段的利用率通常指标准单元占核心区面积的比例，常见初值约 70%。
利用率太高会带来布线拥塞、合法化与优化自由度不足、引脚密集处局部拥塞，以及电源网格与信号抢资源；太低则浪费面积、拉长平均互连。
工程上要区分总利用率（含宏）与有效利用率（扣除阻挡、宏留边、禁布区）；但不能只凭利用率定尺寸——完成初始估算后还要跑试布线或全局布线估拥塞，再决定是否放大核心、调综合、移宏或改引脚。
1

## Slide 12
2.3 网表唯一化
物理实现前每个子模块只引用一次
第2章 · 几何与空间约束
进入物理域前，网表必须唯一化——每个子模块只被引用一次。这是因为物理优化要按实例独立移动、插缓冲器、做优化。
如果两个实例共享同一个模块定义，工具想优化 m1/u1 时就可能同时改变 m2/u1，物理优化边界不清晰。
综合后的网表必须在布局之前完成唯一化：可以由综合工具完成，也可以在设计导入阶段完成。
top
m1
m2
amod
u1
top
m1
m2
amod1
amod2
u1
u1
非唯一：m1/m2 共享 amod
唯一化：各自独立副本
改 m1/u1 牵连 m2/u1
各实例可独立优化、移动
1

## Slide 13
2.4 硬宏摆放
把大宏推到边角，留完整大矩形
第2章 · 几何与空间约束
▪ 硬宏 = SRAM/ROM/PLL/模拟 IP：面积大、形状 / 引脚固定、不可拆
▪ 沿边 / 沿角摆放，不在核心中心挖洞
▪ 按数据流就近，用飞线 flyline 看连接权重
▪ 宏间 / 宏与边界留足信号、电源、时钟通道
▪ 必要时旋转宏改善引脚可达性，引脚避开窄通道 / 角落
▪ 摆好后标记固定；高功耗宏勿放芯片中心太深（供电路径长）
1

## Slide 14
2.5 布局区域：表达放置意图
越硬越易局部拥塞，仅用于必要结构性意图
第2章 · 几何与空间约束
类型 | 含义 | 强度
软引导 soft guide | 希望这些单元聚在一起，但无固定区域 | 最软
引导区域 guide | 尽量放在指定区域 | 较软
区域约束 region | 指定单元必须放该区域，其他单元也可进入 | 较硬
围栏约束 fence | 指定单元必须放该区域，其他单元不可进入 | 最硬
1

## Slide 15
2.6 阻挡与留边
限制放置 + 给布线留活路
第2章 · 几何与空间约束
▪ 布局阻挡限制标准单元摆放，分三种：
▪ hard 完全禁放；soft 初始禁、优化阶段可放 buffer / inverter
▪ partial 限制区域最大密度（例如最多 40%）
▪ 留边 halo（padding / keepout）：宏外围一圈空白，改善引脚可达性
▪ 关键区别：halo 跟随宏移动，blockage 多为固定坐标
1

## Slide 16
2.7 布线阻挡与好 Floorplan
限制走线 + 图上可见的好特征
第2章 · 几何与空间约束
▪ 布线阻挡限制走线（非摆放），可指定层或层范围（如禁 M1–M3）
▪ 用途：保护宏上方特区、给电源预留资源、护噪声敏感模拟区
▪ 好 floorplan：保持单个大的核心放置区
▪ 大块 RAM 放角落 / 边缘，保留宽布线通道
▪ 避免收缩狭窄通道，不让大量引脚对着窄通道
▪ 必要时旋转宏改善引脚可达性，引脚不挤在模块角落
▪ 用阻挡 / 留边提前保护可布线性
1

## Slide 17
CHAPTER
3
层次化接口与时序预算
扁平 / 层次、时序预算、引脚与穿通
3.1 扁平 vs 层次化设计
3.2 时序预算与 ILM
3.3 引脚分配与穿通

## Slide 18
3.1 扁平 vs 层次化设计
大芯片切块换运行时间 / 复用
第3章 · 层次化接口与时序预算
▪ 扁平流程一次跑完整颗芯片 → 运行时间与内存压力大
▪ 层次化把全芯片切成多个模块，各自 P&R，顶层再做全芯片时序 / 验证
▪ 优点：EDA 运行更快、内存更少、ECO 更快、利于复用
▪ 代价：全芯片时序收敛更难
▪ 代价：引脚分配 / 穿通更关键，时序约束预算更复杂
▪ 代价：模块抽象 ILM / ETM 需要维护
整颗芯片
一次 P&R
Top 集成
Blk1
Blk2
Blk3
层次化省运行时间 / 内存、利于复用；但全芯片时序收敛更难，依赖引脚 / feedthrough / 时序预算 / ILM
扁平 Flat
层次化 Hierarchical
运行慢 / 内存大
P&R
P&R
P&R
1

## Slide 19
3.2 时序预算与 ILM
顶层约束映射到模块边界
第3章 · 层次化接口与时序预算
▪ 芯片级约束必须映射成模块级约束
▪ 在模块边界建立输入 / 输出延迟、时钟不确定度、负载、驱动单元
▪ 预算合理 → 各模块独立收敛后全芯片才容易收敛
▪ 预算不合理 → 单模块看似通过，全芯片仍可能失败
▪ ILM 只保留接口相关逻辑、隐藏模块内部细节
▪ ETM 提供抽象时序模型；二者都让全芯片分析更快、更可控
1

## Slide 20
3.3 引脚分配与穿通
顶层 IO 与模块 pin 影响点不同
第3章 · 层次化接口与时序预算
顶层 IO 摆放决定芯片对外接口位置，影响封装、ESD、电源焊盘与芯片边界；模块级引脚分配则决定层次化模块之间如何连接，影响模块间布线、时序预算、feedthrough 与全芯片收敛。
模块级引脚的约束常包括布线层、引脚间距与尺寸、重叠规则、网络分组、引脚引导区域、数据流方向，以及试布线的边界穿越情况。
在无通道或通道资源紧张的设计中 feedthrough 很关键：若信号从分区 A 经分区 B 到分区 C，而 B 没有 feedthrough，信号可能被迫绕过整个模块。解法是在 B 上生成 feedthrough 引脚 / 网络，把跨越 B 的连接拆成几段。
1

## Slide 21
CHAPTER
4
电源规划与完整性
PDN、IR / EM、电源网格与宏摆放
4.1 电源规划：功耗与可靠性
4.2 IR 压降
4.3 电迁移 EM
4.4 PDN 的基本取舍
4.5 电源 / 地布线方式
4.6 电源网格创建
4.7 电源网格与宏摆放

## Slide 22
4.1 电源规划：功耗与可靠性
PDN 不只是连上 VDD/GND
第4章 · 电源规划与完整性
电源规划要解决的不只是“连上 VDD/GND”，它同时关系到动态功耗、静态漏电、IR 压降、电压跌落、电迁移和自热磨损。
电源分布网络（PDN）需要把电流从焊盘 / 凸点送到晶体管，保持稳定低噪声的电压，提供平均与峰值功耗，为信号提供返回路径，避免电迁移与自热，并合理占用面积与布线资源。
因此电源规划从 floorplan 阶段就开始，而不是等布线之后再补救。
1

## Slide 23
4.2 IR 压降
ΔV=I·R，细长低层线扛不住
第4章 · 电源规划与完整性
IR 压降是供电线上的电压下降，ΔV = I·R。芯片电源网格是个巨大网络，工具建立电阻矩阵、结合每个门的平均电流，求解每个节点的电压。
若实际电压低于容差下限，单元延迟会增加、时序可能失败，严重时功能错误。
一个典型估算：1 mm 长、100 nm 宽的 M1 电源轨，方块电阻 0.1 Ω/□ 时线阻约 1000 Ω，承载约 0.1 mA 时 IR 压降可达约 100 mV——细而长的低层电源线无法单独供电，必须用更宽、更厚、更高层、多路径、多过孔的结构。
1

## Slide 24
4.3 电迁移 EM
长期电流密度能不能扛住
第4章 · 电源规划与完整性
▪ EM：电流长期流过导体，电子动量推动金属原子迁移
▪ 开路：单根线上形成空洞（void）
▪ 短路：相邻线之间桥接（bridging）
▪ RC 改变：即使不开 / 不短路，也可能造成性能退化
▪ IR 偏“瞬时电压够不够”，EM 偏“长期电流密度扛不扛”
▪ 二者都与 floorplan 有关：焊盘、高功耗宏位置、网格宽度 / 间距 / 过孔早期就定
1

## Slide 25
4.4 PDN 的基本取舍
电源越强越可靠，但越抢信号资源
第4章 · 电源规划与完整性
选择 | 好处 | 代价
更宽电源线 | 降低电阻与 IR 压降 | 占用布线轨道
更多电源条带 | 提供更多电流路径 | 增加信号拥塞
更多过孔阵列 | 降低垂直连接电阻与 EM 风险 | 占用局部布线资源
更靠近电源焊盘 | 缩短供电路径 | 可能牺牲数据流
1

## Slide 26
4.5 电源 / 地布线方式
自上而下的六层结构
第4章 · 电源规划与完整性
结构 | 作用
电源焊盘 / 凸点 | 从封装引入 VDD/VSS
电源环 power ring | 围绕芯片 / 核心区 / hard IP 的主干环
电源条带 power stripe | 横跨核心区分担电流
电源网格 power mesh | 纵横条带互连，降低等效电阻
标准单元供电轨 rail | 沿标准单元行连接每个单元的 VDD/VSS
专用布线 special route | 连接焊盘 / 环 / 条带 / 引脚 / follow-pin 并打过孔
1

## Slide 27
4.6 电源网格创建
在 IR / EM 与布线资源间取舍
第4章 · 电源规划与完整性
▪ 本质是在 IR、EM 与布线资源之间取舍
▪ 先要功耗预算与初始估算：平均电流、最大电流密度
▪ 决定：总体网格结构、是否门控 / 多电压、各域电源焊盘数量与位置
▪ 决定：用哪些金属层、条带宽度 / 间距、过孔堆栈占多少轨道
▪ 决定：要不要电源环、层次化模块是否需要屏蔽
▪ 命令骨架：globalNetConnect → addRing → addStripe → sroute，先做初始电源网络分析
1

## Slide 28
4.7 电源网格与宏摆放
高功耗宏要看供电路径
第4章 · 电源规划与完整性
▪ 高功耗模块摆放不能只看数据流，还要看供电路径
▪ 高功耗模块靠近边界电源焊盘
▪ 高功耗模块之间不要过度集中
▪ 宏通道不只给信号，也给电源条带、过孔、时钟预留
▪ 电源焊盘、宏位置与网格密度必须一起迭代
▪ IR 用颜色图找热点；修复常是热点加线 / 加过孔 / 加宽条带 / 移宏
1

## Slide 29
CHAPTER
5
工具流程与调试收束
Innovus 流程、判断一个好 Floorplan
5.1 Innovus 流程：从初始化到阻挡
5.2 判断一个好 Floorplan

## Slide 30
5.1 Innovus 流程：从初始化到阻挡
工具无关的流程骨架
第5章 · 工具流程与调试收束
① 初始化设计：读网表 / LEF / MMMC / SDC / IO 摆放
② 指定布图规划：尺寸、长宽比、目标利用率
③ 摆放硬宏：绝对 / 相对坐标，标记固定，定义留边与阻挡
④ 定义区域与阻挡：布局区域、布局阻挡、布线阻挡
⑤ 定义全局电源网：顶层 VDD/GND 映射到 IP 电源 / 地引脚
⑥ 电源环 → 电源网格 → 分配引脚，形成反复调整的闭环
Floorplan
定 die/macro/PG
试布局 + GR
评估
拥塞 / 时序 / IR
回退调整
迭代闭环
收敛后才进详细 Placement
1

## Slide 31
5.2 判断一个好 Floorplan
让下游布局 / CTS / 布线 / 签核都有路可走
第5章 · 工具流程与调试收束
问题 | 反查方向 | 常见动作
布线绕不出 | 利用率、宏通道、引脚可达性 | 降利用率、拓宽通道、调引脚、改阻挡
时序收不回 | 宏单元 / 引脚位置、时序预算 | 按数据流重摆宏，重新预算接口路径
IR 压降超标 | 电源焊盘、网格、过孔、高功耗宏 | 加密网格、增加过孔、移动高功耗宏
EM 违例 | 电流密度、金属宽度、过孔阵列 | 加宽金属、并联过孔、分散高功耗模块
PG 未连通 | 全局电源名、宏电源 / 地引脚、专用布线 | 校正 VDD/GND 命名并补专用布线
1

## Slide 32
附录 · EDA 命令速查（ICC2 / Innovus）
选项随版本而异；坑：Innovus margin 四值为 LBRT
第5章 · 工具流程与调试收束
Synopsys · ICC2 / Fusion Compiler
initialize_floorplan \
-core_utilization 0.70 -side_ratio {1 1}
create_keepout_margin -outer {l b r t}
create_placement_blockage -type hard/soft/partial
create_pg_ring / mesh_pattern + compile_pg
place_pins / set_block_pin_constraints
create_voltage_area # multi-VDD domain
Cadence · Innovus
floorPlan -r <ar> <util> <L> <B> <R> <T>
addHaloToBlock {l b r t}
createPlaceBlockage -type hard/soft/partial
globalNetConnect VDD -type pgpin -pin VDD -all
addRing / addStripe / sroute
editPin / assignIoPins
defIn != floorPlan (read DEF vs create)
1

## Slide 33
谢谢 · Thanks
下一讲：Placement 标准单元布局（DVD Lecture 7）
Floorplan 是迭代回环：试布局 → 评估拥塞/时序/IR → 回退调整 → 收敛后再进详细布局
整理 J.C · 源自 Digital VLSI Design (DVD), Prof. Adam Teman, Bar-Ilan University (83-612)